Connecting...
start
Printer is now online.
echo:Marlin 1.1.9
echo: Last Updated: 2018-08-01 | Author: (none, default config)
echo:Compiled: Jul 2 2019
echo: Free Memory: 4973 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo: G21 ; (mm)
echo: M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo: M200 D1.75
echo: M200 D0
echo:Steps per unit:
echo: M92 X100.00 Y100.00 Z4000.00 E105.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo: M203 X300.00 Y300.00 Z2.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo: M201 X3000 Y3000 Z100 E10000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00
echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo: M205 Q20000 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00
echo:Home offset:
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Material heatup parameters:
echo: M145 S0 H180 B70 F0
echo: M145 S1 H240 B110 F0
echo:PID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
>>> M503
SENDING:M503
echo: G21 ; (mm)
echo: M149 C ; Units in Celsius
echo:Filament settings: Disabled
echo: M200 D1.75
echo: M200 D0
echo:Steps per unit:
echo: M92 X100.00 Y100.00 Z4000.00 E105.00
echo:Maximum feedrates (units/s):
echo: M203 X300.00 Y300.00 Z2.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (units/s2):
echo: M201 X3000 Y3000 Z100 E10000
echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00
echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
echo: M205 Q20000 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00
echo:Home offset:
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:Material heatup parameters:
echo: M145 S0 H180 B70 F0
echo: M145 S1 H240 B110 F0
echo:PID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00